## Slide 1: Математические основы информатики и вычислительной техники
Шерцер Александр Иванович
ictlab@ictlab.kz

## Slide 2: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
1 БИТ = 0 ИЛИ 1
1 БАЙТ = 8 БИТ
1 КБАЙТ = 1024 БАЙТ
1 МБАЙТ = 1024 КБАЙТ
1 ГБАЙТ = 1024 МБАЙТ
1 ТБАЙТ = 1024 ГБАЙТ
НАПРИМЕР: 1ГБАЙТ = 1024 МБАЙТ = 1 048 576 КБАЙТ = 1 073 741 824 БАЙТ = 8 589 934 592 БИТ, ИНАЧЕ 1 ГБ = 230 БАЙТ.

## Slide 3
2.30GHz = 2.30 *230 операций/секунду
8GB = 8 * 230 байт данных

## Slide 5
АРИФМЕТИКО – ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ | РЕГИСТРЫ
+ - И ИЛИ НЕ | ДЕКОДИНГ ИНСТРУКЦИЙ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА | ВРЕМЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ (SRAM) КЭШ ПАМЯТЬ
0
ВЫКЛЮЧЕН0
1
ВКЛЮЧЕН0
БИТ – BINARY DIGIT - BIT

## Slide 6
not (не)
ИНВЕРТОР
1
ВКЛЮЧЕН0
0
ВЫКЛЮЧЕН0

## Slide 7
not (не)
ИНВЕРТОР
1
ВКЛЮЧЕН0
0
ВЫКЛЮЧЕН0

## Slide 8
not (не)
ИНВЕРТОР
1
ВКЛЮЧЕН0
A | X
0 | 1
1 | 0
0
ВЫКЛЮЧЕН0

## Slide 9
and (и)
КОНЬЮНКТОР
1
ВКЛЮЧЕН0
0
ВЫКЛЮЧЕН0
or (или)
ДИЗЬЮНКТОР

## Slide 10
1
ВКЛЮЧЕН0
0
ВЫКЛЮЧЕН0
and (и)
КОНЬЮНКТОР
or (или)
ДИЗЬЮНКТОР

## Slide 11
1
ВКЛЮЧЕН0
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0
ВЫКЛЮЧЕН0
and (и)
КОНЬЮНКТОР
or (или)
ДИЗЬЮНКТОР

## Slide 12: ДВОИЧНЫЙ СУММАТОР – ОСНОВА АЛУ
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10

## Slide 13
0
ВЫКЛЮЧЕН0
1
ВКЛЮЧЕН0
БИТ – BINARY DIGIT - BIT

## Slide 14
00001111
БАЙТ (BYTE)
27 26 25 24 23 22 21 20

## Slide 15: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
01000001 = A
01000010 = B
01000011 = C
ASCII - American standard code for information interchange

## Slide 16
20
+ 15
35
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ КОМПЬЮТЕРА?

## Slide 17
https://peterhigginson.co.uk/LMC/

## Slide 18
20
+ 15
35
00010100
+ 00001111
00100011
LDA 12 = 0100 1100 0100 0100 0100 0001 00001100
ADD 8 = 0100 0001 0100 0100 0100 0100 00001000
STO 99 = ?
?
LDA 12
ADD 8
STO 99
OUT
HLT

## Slide 19: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
01000001 = A
01000010 = B
01000011 = C
ASCII - American standard code for information interchange

## Slide 20
ИНФОРМАТИКА = 11 БУКВ.
1 БУКВА – 1 БАЙТ.
РАЗМЕР ФАЙЛА = 11 БАЙТ

## Slide 21: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
https://old.unicode-table.com

## Slide 22: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПИКСЕЛЬ (PIXEL)
RGB – ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЭКРАНЕ
RED (КРАСНЫЙ) – 0 – 255 (00000000 – 11111111)
GREEN (ЗЕЛЕНЫЙ) – 0 – 255 (00000000 – 11111111)
BLUE (СИНИЙ) – 0 – 255 (00000000 – 11111111)

## Slide 23
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ЧЕРНО – БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
N = 2i => 2 = 21
ПИКСЕЛЬ (PX) СОДЕРЖИТ 1 БИТ
ОБЪЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
V = PX * I = 30 * 1 = 30 БИТ

## Slide 24
RGB ИЗОБРАЖЕНИЕ
N = 2i => 2553 = 224
1 ПИКСЕЛЬ (PX) СОДЕРЖИТ 24 БИТ
ОБЪЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
V = PX * I
V = 100 * 24 = 2400 БИТ
00000000 00000000 11111111

## Slide 25
1 ПИКСЕЛЬ (PX) СОДЕРЖИТ 24 БИТ
ОБЪЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
V = PX * I
V = 2880 * 1800 * 24

## Slide 27: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Цифровой звук – это способ представления электрического сигнала посредством дискретных численных значений его амплитуды. В аналоговой форме звук представляет собой волну
VS.
АНАЛОГОВЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ

## Slide 28: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 29: Качество звуковой информации зависит от:
V = i * T * D
D – частота дискретизации (в Гц)
i – глубина кодирования (в бит)
T – время звучания (в сек)
V – объем файла
1) частоты дискретизации (количество измерений за время)
2) глубины кодирования (производное от уровня громкости)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для кодирования звука в компьютерах чаще всего используются частоты дискретизации
8 кГц (плохое качество, но достаточно для распознавания речи),
11 кГц, 22 кГц, 44,1 кГц (звуковые компакт диски), 48 кГц (фильмы в формате DVD),
96 кГц и 192 кГц (высококачественный звук в формате DVD audio).

## Slide 31
16 кГц = 16000 Гц;
V = i * T * D
V = 16000 * 24 *60
= 23040000 бит
= 2,7 Мбайт
Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не производится.

## Slide 32
V = i * T * D
V = 5,25 Мбайт
М = 22,05 кГц
i = 16 бит
t = V / (M * i)
t = 5,25 * 8 * 1024 *1024 / ( 22,05 * 1000 * 16 ) = 125 сек
Объем звукового файла 5,25 Мбайт, разрядность звуковой платы – 16. Какова длительность звучания этого файла (примерно), записанного с частотой дискретизации 22,05 кГц?

## Slide 33
Оценить информационный объем цифрового стерео звукового файла длительностью звучания 1 минута при среднем качестве звука (16 битов, 24 кГц).
Оценить информационный объем стереоаудиофайла длительностью звучания 1 секунда при высоком качестве звука (16 битов, 48 кГц)
Уместиться ли песня на дискету размером 1,44 Мбайта, если она имеет следующие параметры: стерео длительностью звучания 3 минуты при качестве звука - 16 битов, 16 кГц.

## Slide 34: Спасибо за внимание!